SCP - Reglement

1/24 Gruppe C

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karosserie:	Erlaubt sind alle Karosserien aus Hartplastik, die in Le Mans, Nationalen oder Internationalen Langstrecken Meisterschaften oder in der Amerikanischen GTP Serie von 1981 bis 1992 eingesetzt wurden. Die Karosserie muss in der Draufsicht den einen Leitkiel, alle Chassis-Teile und Reifen vollständig verdecken sowie mit Basislack und Klarlack mit min. 3 Startnummern versehen werden. Es ist ein 3-D Fahrereinsatz (Lexan), der alle technischen Teile verdeckt, zu verwenden. Scheiben und Lichtabdeckungen dürfen durch Lexan ersetzt werden.

Spiegel, Spoiler, Diffusor und sonstiges müssen dem Vorbild entsprechend vorhanden sein. Im Zweifelsfall ist ein Bildnachweis zu erbringen. Original lackierte Karosserien sind erlaubt.

Chassis:		Alle handelsüblichen.

Reifen:			Vorne:

Moosgummi oder Gummi. Dürfen geschliffen und versiegelt werden.

Breite min. 6mm und müssen mit min. 5mm aufliegen (konisch schleifen verboten).

Durchmesser min. 24,5mm.

Hinten:

SA-Silikon max. 16mm breit. SA-Classic VERBOTEN.

Felgen:                	Vorne:  Außen Ø  min. 18 mm

Hinten:	Außen Ø  min. 20 mm

Motor:	SRP 1032 oder SR181G52500A, werden vom Veranstalter für das Rennen zur Verfügung gestellt und im Beisein der Rennleitung eingebaut.

Achsen:		Vollstahl 3mm

Bodenfreiheit:		min. 1mm vor dem Rennen und min. 0,8mm nach dem Rennen.

Vorderräder müssen sich beim Schieben auf der Richtplatte ohne Druck von oben mitdrehen.

Trimmung:		Blei, Messing nur oberhalb der Grundplatte.

Die Trimmgewichte sind vor Verlust zusichern (kleben od. schrauben)

Gewicht:		min. 180g (vor, während und nach dem Rennen)

Spurbreite:	Die Reifen dürfen nicht über die Karosserie ragen und müssen sich innerhalb des Radkastens befinden.

Schleifer, Getriebe, Beleuchtung, Lager, Kabeln und der eine Leitkeil sind freigestellt.

Magnete, Einzelradaufhängung (vorne) und Differenziale sind VERBOTEN

Weitere Fahrzeuge werden NUR über Beschluss des Vorstandes zugelassen.

Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist VERBOTEN