GT oder LE Mans

Langstrecken Rennen Graz

Karosserie:

Die Karosserie darf nicht ausgeschliffen und verändert werden. Es dürfen lediglich die Chassis–Haltezapfen entfernt werden. Es müssen (sofern vorhanden) alle Scheiben verwendet werden, jedoch sind auch Lexanscheiben zulässig. Es muss der Heckflügel aus dem Bausatz bzw. der fertigen Karosserie verwendet werden. Der Heckflügel darf flexibel, jedoch immer noch in Originalposition befestigt werden.

Die Karosserien müssen lackiert sein (Farbe + Klarlack) und mit Decals oder Aufklebern, sowie mit  Startnummern versehen sein.

Die Karosserie muss den Leitkiel und die Räder in der Draufsicht vollständig verdecken.

Es muss ein bemalter 3-dimensionaler Lexan-Fahrereinsatz verwendet werden, welcher alle technischen Einrichtungen verdeckt.

Folgende Karosserien von im Maßstab 1:24 sind zugelassen:

Es sind lediglich Fahrzeugtypen zugelassen, welche die GT oder Le Mans Serie bestritten haben. Es sind sowohl Plastik- als auch GFK-Karosserien zulässig. Bei der Verwendung von GFK Karosserien erhöht sich das Mindestgewicht auf 190 Gramm.

Bitte die gewählte Karosserie bereits im Vorfeld des Rennens von der Rennleitung homologieren lassen!

Die Karosserie darf an den Radläufen verbreitert werden, sodass eine Spurbreite von 84mm gewährleistet werden kann.

Maximale Spurbreite vorne und hinten: 84mm

Erlaubte Karosserieanpassungen:

Flexible Spiegel aus Gummi, sowie flexible Heckspoilerbefestigungen sind zulässig, Lexanscheiben, Frontsplitter,

Fahrwerk:

Es sind alle Chassis erlaubt. Es darf mit Gewichten getrimmt werden.
Das Anbringen von Trimmgewichten ist freigestellt. Die Bodenfreiheit muss vor dem Rennen 0,8 mm und nach der Veranstaltung mindestens 0,8 mm betragen. Magnete sind verboten! Nur ein Leitkiel!

Gewicht:

Das Mindestgewicht des Fahrzeuges beträgt vor, nach und während des Rennens 180 Gramm. Bei GFK – Karosserien erhöht sich das Mindestgewicht auf 190 Gramm-

Motor:

Fox 1 oder Fox 2

Felgen:

Frei – aber Durchmesser dem Fahrzeugtyp entsprechend. Felgeneinsätze sind verpflichtend vorgeschrieben, Designerfelgen zulässig

Räder vorne:

Moosgummi hart, Mindestbreite: 6mm, Mindestauflagefläche: 5mm, Mindestdurchmesser 23mm , Reifen dürfen versiegelt werden.

Räder hinten:

Moosgummi  Mindestdurchmesser 23mm

Achsen:

frei

Getriebe:

frei,

Lager, Leitkiel, Kabel, Schleifer:

frei, jedoch nur ein Leitkiel

Licht

Nicht verpflichtend vorgeschrieben aber erlaubt.

Sonstiges:

Zur Schmierung ist nur Öl erlaubt – Haftmittel wird vom Veranstalter gestellt. Abgebrochene Spoiler und verlorene Scheiben müssen binnen 5 Runden wieder am Originalplatz angebracht werden. Reparaturen dürfen ausschließlich in der eigenen Rennzeit durchgeführt werden. Wenn ein Team aussetzt muss sein Auto im Park Fermé stehen.

Ablauf:

2 mal 10  Minuten Turns – teilnehmerabhängig – keine Fahrerwechsel während der Turns

Fahrzeit muss gleich auf beide Fahrer aufgeteilt werden

Teamgröße: 2 FahrerInnen – Maximal 15 Teams

Training: Freitag ab 15:00 – 22:00 Uhr

Samstag  von 08:30 -13:00  – 2 min gestaffeltes Zeittraining pro Spur

Technische Abnahme: 12:45 -13:15

Qualifying: 13:30

Anschließend Rennstart

Startgeld:

30€ pro Team

Strafenkatalog

Zu geringe Bodenfreiheit

- Vor dem Rennen: Keine Starterlaubnis

- Nach dem Rennen: 30 Runden Abzug

Zu geringes Fahrzeuggewicht

- Vor dem Rennen: Keine Starterlaubnis

- Nach dem Rennen: 30 Runden Abzug

Sonstige Maße nicht eingehalten

- Vor dem Rennen: Keine Starterlaubnis

- Nach dem Rennen: 20 Runden Abzug

Chassis oder Karosserie schleift deutlich hörbar auf der Bahn

- Vor dem Rennen: Keine Starterlaubnis

- Während des Rennens: Reparatur innerhalb von 5 Runden nach der Feststellung – ansonsten sofortige Disqualifikation

Verlust des Spoilers oder von Scheiben

- Vor dem Rennen: Keine Starterlaubnis

- Während des Rennens: Reparatur innerhalb von 5 Runden nach der Feststellung – ansonsten 30 Runden Abzug

- (eine daraus folgende Strafe wegen Unterschreiten des Mindestgewichts ist sehr wahrscheinlich)

Verwendung von eigenen Haftmitteln

- Verboten

Verletzung der Park Fermé Regelung

- 50 Runden Abzug

Unsportliches Verhalten/Fahren

- Kein Streckenposten  50 Runden Abzug

- Als Streckenposten Telefonieren  Filmen 50 Runden Abzug

- Strafe wird von der Rennleitung individuell ausgesprochen.

- Grundsätzlich gilt: der Klügere gibt nach

Was sind Unsportlichkeiten?

Hierzu zählen Beschimpfungen von Rennleitern, Streckenposten oder anderen Teilnehmern, das absichtliche Herauswerfen eines Teilnehmers von der Bahn oder das Blockieren eines anderen Teilnehmers beim Überrunden. Diese Unsportlichkeiten können von Rundenabzug bis zum Rennausschluss des Teilnehmers von der Rennleitung bestraft werden.

Trantura Thomas 23.12.2014