SCP - Reglement

1/24 Gruppe C

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karosserie:	Erlaubt sind alle Karosserien aus Hartplastik, die in Le Mans, Nationalen oder Internationalen Langstrecken Meisterschaften oder in der Amerikanischen GTP Serie von 1981 bis 1992 eingesetzt wurden. Die Karosserie muss in der Draufsicht den einen Leitkiel und alle Chassis-Teile vollständig verdecken sowie mit Basislack und Klarlack mit min. 3 Startnummern versehen werden. Es ist ein 3-D Fahrereinsatz (Lexan), der alle technischen Teile verdeckt, zu verwenden. Scheiben und Lichtabdeckungen dürfen durch Lexan ersetzt werden. Spiegel, Spoiler und sonstiges müssen dem Vorbild entsprechend vorhanden sein. Im Zweifelsfall ist ein Bildnachweis zu erbringen. Original lackierte Karosserien sind erlaubt.

Chassis:		Alle handelsüblichen.

Reifen:			Vorne:

Moosgummi, dürfen geschliffen und versiegelt werden.

Breite min. 6mm und müssen mit min. 5mm aufliegen (konisch schleifen verboten).

Durchmesser min. 24 mm

Hinten:

Moosgummi (ausnahmslos GP)

Breite max. 16mm, Durchmesser min. 25mm

Felgen:                	Vorne:  Außen Ø  min. 18 mm

Hinten:	Außen Ø  min. 20 mm

Felgeneinsätze oder Designfelgen müssen verwendet werden

Motor:	BISON (20000) mit 14er Motorritzel, werden vom Veranstalter für das Rennen zur Verfügung gestellt und im Beisein der Rennleitung eingebaut.

Achsen:		Vollstahl 3mm

Bodenfreiheit:		min. 1mm vor dem Rennen und min. 0,8mm nach dem Rennen.

Vorderräder müssen sich beim Schieben auf der Richtplatte ohne Druck von oben mitdrehen.

Trimmung:		Blei, Wolfram oder Messing.

Die Trimmgewichte sind vor Verlust zu sichern (kleben od. schrauben)

Gewicht:		min. 200g (vor, während und nach dem Rennen)

Spurbreite:	Max. 82,5mm für alle Fahrzeuge (bei schmalen Karosserien dürfen die Räder überstehen - Chancengleichheit)

Rennmodus:	Slotmodus mit Neustart, 5x7 Minuten – 2 Durchgänge

Schleifer, Getriebe, Beleuchtung, Lager, Kabeln und der eine Leitkeil sind freigestellt.

Magnete, Einzelradaufhängung (vorne) und Differenziale sind VERBOTEN

Weitere Fahrzeuge werden NUR über Beschluss des Vorstandes zugelassen.

KEINE HAFTUNG für Beschädigungen an Fahrzeugen durch Streckenposten und anderen Rennteilnehmern